Благодарим Вас за пользование

нашим цифровым пианино.

Ваш инструмент - это высококачественное цифровое пианино со стандартной, чувствительной к касанию клавиатурой с 88 клавишами, и с наиболее продвинутой технологией создания звуков. Кроме того, Вы можете записывать своё собственное исполнение.

Для того чтобы Вы смогли в полной мере насладиться инструментом и использовать максимум его возможностей, пожалуйста, прочитайте полностью эту инструкцию перед тем, как начнёте пользоваться всеми его функциями.

Содержание

Средства управления

Соединения

Использование линейного выхода LINE OUT

Использование MIDI входа и выхода MIDI IN/OUT

Подключение наушников

Педаль сустейна (в комплекте)

Двойная педаль (покупается отдельно)

Гнездо питания

Базовые операции

Включение питания

Регулировка громкости

Прослушивание демонстраций

Звуки

Выбор звуков

Режим сустейна

Выбор режима работы клавиатуры

Кнопка переключения чувствительности клавиатуры

Кнопка темпа

Функции

Удвоение звука

Выбор второго звука

OTS

Точки раздела клавиатуры

LOCAL

Транспонирование

Настройка высоты тона

Панорама

Октава

Громкость

Ревербератор

Хорус

Настройки ревербератора и хоруса

MIDI вход

Режимы MIDI

Автоаккомпанемент

Выбор стиля

Старт стиля

Кнопка аккордов

Кнопка синхронизации

Кнопки вступления и окончания

Кнопка заполнения

Настройка громкости аккомпанемента

Кнопка метронома

Регистрационная память

Память

Функция записи

Запись

Прослушивание ваших записей

Удаление

Заводские установки

Приложения

Режимы работы аккомпанемента

Перечень звуков ударных инструментов и перкуссии

Перечень звуков

Перечень стилей

Список MIDI сообщений

Спецификация

Средства управления

Верхняя панель

1.   Включение питания

2.   Основная громкость MAIN VOLUME

3.   Дисплей

- Кнопка громкости аккомпанемента [ACC.VOL]

- Кнопка темпа [TEMPO]

- Кнопка переключения чувствительности клавиатуры [TOUCH]

- Кнопка выбора режима клавиатуры [K.MODE]

- Кнопка метронома [METRONOME]

- Кнопка включения секции аккомпанемента [CHORD]

- Кнопка синхронизации [SYNCHRO]

- Кнопка вступления и окончания [INTRO/ENDING]

- Кнопка [START/STOP]

- Кнопка заполнения 1 [FILL IN 1]

- Кнопка заполнения 2 [FILL IN 2]

- Кнопка памяти [MEMORY]

Кнопки ячеек памяти [M1-M4]

- Кнопка функции [FUNCTION]

- Кнопка ввода [ENTER]

- Энкодер для ввода информации [DATA CONTROL]

- Кнопки [+/-]

- Кнопки звука и стиля [VOICE/STYLE]

- Кнопка сустейна [SUSTAIN]

- Кнопки выбора звуков и стилей

- Кнопка записи [RECORD]

- Кнопка воспроизведения [PLAY]

- Кнопка демонстрации  [DEMO]

- Кнопка аккомпанемента [ACCOMP.]

- Кнопка мелодии 1 [MELODY 1]

- Кнопка мелодии 2 [MELODY 2]

Задняя панель

- MIDI вход и выход

- Гнездо подключения педали PEDAL

- Гнезда линейного выхода LINE OUT L/R

- Гнездо для наушников

- Гнездо питания 12В постоянного тока.

Соединения

Использование линейного выхода LINE OUT

Линейный выход состоит из выходов левого и правого каналов(Left и Right), и предназначен для подключения вашего инструмента к внешнему усилителю, микшерному пульту или к записывающему устройству. Чтобы инструмент звучал в стерео режиме, необходимо подключать и правый и левый каналы.

Использование MIDI входа и выхода MIDI IN/OUT

MIDI (цифровой интерфейс музыкальных инструментов) – это стандартный, признанный во всем мире интерфейс, который позволяет соединять между собой электронные музыкальные инструменты и осуществлять обмен данными между ними. Благодаря этому можно передавать и принимать номера и громкость нот, сообщения об изменении программ и другие типы MIDI сообщений.

Примечание

MIDI вход принимает MIDI сообщения от внешних устройств для управления вашим инструментом.

MIDI выход передает MIDI сообщения к другим устройствам.

Подключение наушников

Подключите стереонаушники в гнездо Phones jack, при этом встроенные в ваш инструмент динамики автоматически отключатся.

Примечание

Никогда не используйте наушники на высокой громкости, так как это может привести к ухудшению слуха.

Педаль сустейна

Педаль, которая идет в комплекте с вашим инструментом, при нажатии на неё позволяет увеличить время затухания звука. Вы можете использовать вместо неё педаль, похожую на фортепианную, которая покупается отдельно. Полярность подключенной педали определяется автоматически.

Примечание

Перед подсоединением педали убедитесь, что инструмент выключен. В противном случае это может привести к неправильному звучанию пианино.

Обычно педаль влияет на звуки, сыгранные после её нажатия. Чтобы изменить полярность педали, держите её нажатой во время включения питания инструмента.

Двойная педаль (покупается отдельно).

К вашему цифровому пианино можно подключать двойную педаль.

Soft педаль (левая): педаль смягчения контролирует громкость звучания инструмента. Нажмите её для снижения громкости.

Sustain (правая): педаль сустейна выполняет те же функции, что и педаль демпфера на обычном пианино, позволяя вам продлевать звучание даже после снятия рук с клавиш.

Полярность педалей определяется инструментом автоматически.

Примечание

Обычно педаль влияет на звуки, сыгранные после её нажатия. Чтобы изменить полярность педали, держите её нажатой во время включения питания инструмента.

Гнездо питания.

Сначала включите кабель, идущий от блока питания, в гнездо DC IN, расположенное на задней панели вашего инструмента, а затем подключите блок питания в розетку 220В, 50 Гц.

Базовые операции

Включение питания

Для того чтобы начать играть, включите питание, нажав на кнопку Power. При этом засветится дисплей на передней панели.

Установка громкости

Сначала установите регулятор MASTER VOLUME посредине между ‘MIN’ и ‘MAX’. Затем в процессе игры вы сможете установить удобный для вас уровень громкости.

Прослушивание демонстраций

Ваш инструмент содержит 10 песен, демонстрирующих его возможности. Ниже вы узнаете, как выбирать и прослушивать эти песни.

Прослушивание песни

Нажмите кнопку [DEMO] для воспроизведения демонстрационных песен. Они будут звучать последовательно одна за другой. Для выбора конкретной песни используются кнопки [+] и [-] или энкодер [DATA CONTROL].

Остановка прослушивания

Для остановки воспроизведения нажмите кнопку [DEMO] ещё раз.

Звуки

Ваш инструмент содержит 128  (01-128) звуков стандарта General MIDI, 8 (129-136) различных наборов ударных инструментов и перкуссии и 1 набор звуковых эффектов.

Выбор звука

Нажмите кнопку [VOICE/STYLE], при этом кнопка потухнет, включится режим звуков, и номер и название текущего звука появятся на дисплее.

Для выбора конкретного звука из списка используются кнопки [+] и [-] или энкодер [DATA CONTROL].

Когда кнопка [VOICE/STYLE] не светится, вы можете использовать кнопки прямого доступа для выбора звуков.

Примечание

Надписи над кнопками прямого доступа – это названия звуков.

Звуки

Режим сустейна

Нажмите кнопку [SUSTAIN], при этом кнопка засветится. Она работает как педаль демпфирования и включает режим сустейна, чтобы продлить звучание нот после того,  как клавиши отпущены.

Нажмите кнопку [SUSTAIN] ещё раз для выключения сустейна.

Выбор режима работы клавиатуры.

Выбор режима разделения клавиатуры

Для выбора режима разделения клавиатуры (SPLIT) нажмите кнопку [K.MODE], после чего на дисплее начнёт мигать курсор возле слова SPLIT.

Ваша клавиатура разделится на две части, и можно будет играть двумя разными звуками  левой и правой рукой одновременно.

Выбор режима гармонии

Нажмите кнопку [K.MODE] ещё раз для выбора режима гармонии (HARMONY). Курсор будет мигать возле слова Harmony на дисплее.

Гармония будет звучать автоматически в соответствии с аккордами, которые вы играете на клавиатуре, при условии, что включен автоаккомпанемент или функция аккордов (Chord).

Звуки

Выбор режима полной клавиатуры

Этот режим позволяет вам автоматически играть аккордами по всей длине клавиатуры.

Нажмите кнопку [K.MODE] снова для выбора режима полной клавиатуры (FULL KEYBOARD), и соответствующий курсор будет мигать на дисплее.  Когда вы играете аккордами в этом режиме, их названия не отображаются на дисплее так, как в режиме автоаккомпанемента.

Выбор двойного режима

Нажмите кнопку [K.MODE] снова для выбора двойного режима (TWIN). В этом режиме клавиатура будет разделена на две области.

Левая: от A-1 до С3    Правая: от С#3 до С7

Это может быть очень удобно, когда инструмент используется одновременно двумя музыкантами (например, учителем и студентом), и они могут одновременно играть одним и тем же звуком, и в той же октаве.

Когда включен этот режим, педали автоматически переключаются на другую конфигурацию с двумя педалями сустейна, одна из которых предназначена для левой части клавиатуры, а другая - для правой.

Выбор нормального режима.

Нажмите кнопку [K.MODE] ещё раз для выбора нормального режима (NORMAL). На дисплее появится слово NORMAL.

Звуки

Кнопка переключения чувствительности клавиатуры [TOUCH]

В вашем инструменте есть три различных типа чувствительности клавиатуры. Вы можете выбрать из них тот, который наиболее соответствует вашему стилю игры.

Нажмите кнопку [TOUCH], затем с помощью кнопок [+] и [-] или энкодера [DATA CONTROL] выберите тип чувствительности в диапазоне от 00 до 03. По умолчанию включен тип 02.

Когда чувствительность отключена, все ноты будут звучать с одинаковой громкостью, независимо от того, как сильно или слабо вы нажимаете на клавиши. Нажмите кнопку [TOUCH] на несколько секунд. На дисплее отобразится значение громкости для этого режима, которое вы можете изменить с помощью кнопок [+] и [-].

Кнопка темпа [TEMPO]

Темп стилей может изменяться в диапазоне от 20 до 280 bmp (ударов в минуту).

Нажмите кнопку [TEMPO], а затем используйте кнопки [+] и [-] или энкодер [DATA CONTROL] для увеличения или уменьшения значения темпа.

Функции

Нажмите кнопку [FUNCTION] для входа в меню функций. Нажмите кнопку [FUNCTION] повторно и с помощью кнопок [+] и [-] или энкодера [DATA CONTROL] выберите опцию для установки. Нажмите [ENTER] для подтверждения параметра.

Могут быть следующие опции и их параметры:

Примечание

Если вы в течение 5 секунд после входа в меню функций не нажмете никакой кнопки, то инструмент автоматически выйдет из этого режима.

Функции

Удвоение звука

Эта функция предназначена для придания изысканности вашей музыке. Она позволяет играть двумя звуками различных музыкальных инструментов одновременно, для этого создаётся новая комбинация звуков.

Когда эта функция выключена, то звук обозначается, как VOICE R1, а когда включена, то как VOICE R2.

Нажмите кнопку [FUNCTION]  для выбора “Func?”

Затем, нажав кнопку [ENTER] для подтверждения, выберите “Dual?”

Нажмите кнопку [ENTER] для подтверждения, а затем используйте кнопки [+] и [-] или энкодер [DATA CONTROL] для включения (Dual ON) или выключения (Dual OFF)  режима удвоения. Когда режим включен (Dual ON), то надпись “DUAL” появится на дисплее.

Функции

Выбор второго звука

Когда надпись “Func?” светится на дисплее, нажмите кнопку  [ENTER] для подтверждения, а затем используйте кнопки [+] и [-] или энкодер [DATA CONTROL], чтобы выбрать “D.Voice?”

Нажмите кнопку [ENTER] снова, надпись DUAL замигает, и вы сможете выбрать второй звук с помощью кнопок [+] и [-] или энкодера [DATA CONTROL].

OTS

Это очень удобная функция, которая, когда вы выбираете определённый стиль аккомпанемента, автоматически подбирает для вас подходящий к нему звук.

Нажмите кнопку [FUNCTION]  для выбора “Func?”, затем нажмите [ENTER] для подтверждения. После этого с помощью кнопок [+] и [-] или энкодера [DATA CONTROL] выберите “OTS?”

Функции

Нажмите кнопку [ENTER] снова, а затем используйте кнопки [+] и [-] или энкодер [DATA CONTROL] для выбора включения (OTS ON) или выключения (OTS OFF) этой функции. Когда функция включена, надпись “OTS” появится на дисплее.

Точки раздела клавиатуры

С помощью этой функции вы можете установить точки раздела клавиатуры для режима разделения звуков SPLIT и для режима аккордов CHORD.

В меню “Func?” нажмите [ENTER] для подтверждения, и затем используйте кнопки [+] и [-] или энкодер [DATA CONTROL] для выбора “S.Point?” или “C.Point?”

S.POINT - точка разделения для режима SPLIT

C.POINT - точка разделения для режима CHORD

Нажмите кнопку [ENTER] для подтверждения, а затем установите ноту из диапазона

00-87 с помощью кнопок [+] и [-] или энкодера [DATA CONTROL].

Функции

LOCAL

С помощью этой функции вы можете отключать или включать встроенные динамики вашего инструмента.

Нажмите кнопку [FUNCTION]  для выбора “Func?”, затем нажмите кнопку [ENTER] для подтверждения и с помощью кнопок [+] и [-] или энкодера [DATA CONTROL] выберите “Local?”

Нажмите [ENTER] для подтверждения, и используйте кнопки [+] и [-] или энкодер [DATA CONTROL] для выбора  включения (Local On) или выключения (Local Off) динамиков.

Local on ---- обычный режим работы. Сообщения от клавиатуры и контроллеров передаются к звуковому модулю.

Local off-----Звуковой модуль инструмента отключен. MIDI функция работает как обычно.

Транспонирование

Функция транспонирования позволяет сдвигать строй инструмента вверх и вниз по полутонам максимум на 12 полутонов (одну октаву).

Нажмите кнопку [FUNCTION] для выбора меню “Perf.?”

Функции

Нажмите [ENTER] для подтверждения, и используйте кнопки [+] и [-] или энкодер [DATA CONTROL] для выбора “Trans?”

Нажмите кнопку [ENTER] снова, а затем с помощью кнопок [+] и [-] или энкодера [DATA CONTROL] установите величину транспонирования.

Настройка высоты тона

Эта функция позволяет подстраивать высоту звучания вашего пианино под другие инструменты.

В меню “Perf.?” нажмите кнопку [ENTER] , затем с помощью кнопок [+] и [-] или энкодера [DATA CONTROL] выберите “Tune?”

Функции

Нажмите [ENTER] для подтверждения, и используйте кнопки [+] и [-] или энкодер [DATA CONTROL] для установки высоты тона. Диапазон настройки  от-64 до +63.

Панорама

С помощью этой функции вы можете задать положение в пространстве каждой партии инструмента для создания широкой стереокартины.

В меню “Perf.?” нажмите кнопку [ENTER] , и используйте кнопки [+] и [-] или энкодер [DATA CONTROL]  для выбора “M.Pan?”, “S.Pan?” или “D.Pan?”

M.Pan? ----- панорама основного звука

S.Pan?  ------панорама  второго звука в режиме Split(разделения)

D.Pan? ------панорама второго звука в режиме Dual (удвоения)

Нажмите [ENTER] для подтверждения, затем с помощью кнопок [+] и [-] или энкодера [DATA CONTROL] установите значение панорамы: от -64(влево) до +64(вправо).

Функции

Октава

С помощью этой функции вы можете установить, в какой октаве будут звучать основной звук, звук  в режиме split и звук в режиме dual.

В меню “Perf.?” нажмите кнопку [ENTER] , затем с помощью кнопок [+] и [-] или энкодера [DATA CONTROL]  выберите “M.Oct?”, “S.Oct?” или “D.Oct?”

M.Oct?------ Октава основного звука

S.Oct? -------Октава второго звука в режиме Split(разделения)

D.Oct? ------Октава второго звука в режиме Dual (удвоения)

Нажмите кнопку [ENTER] для подтверждения, и используйте кнопки [+] и [-] или энкодер [DATA CONTROL] для установки значения октавы: от -2 до +2.

Громкость

С помощью этой функции вы можете установить громкость для основного звука, звука split и звука dual.

Нажмите кнопку [FUNCTION] для выбора меню “Perf.?”, затем нажмите [ENTER] для подтверждения. После этого используйте кнопки [+] и [-] или энкодер [DATA CONTROL]

для выбора “M.Vol?”, “S.Vol?” или “D.Vol?”

M.Vol?------ Громкость основного звука

S.Vol?------- Громкость второго звука в режиме Split(разделения)

D.Vol?------- Громкость второго звука в режиме Dual (удвоения)

Функции

Нажмите [ENTER] для подтверждения, и используйте кнопки [+] и [-] или энкодер [DATA CONTROL] для установки громкости в диапазоне от 00 до127.

Ревербератор

Эта функция позволяет вам поместить звук инструмента в реалистичное окружение.

Нажмите кнопку [FUNCTION]  чтобы выбрать меню эффектов “Effects?”

Нажмите [ENTER] для подтверждения, и используйте кнопки [+] и [-] или энкодер [DATA CONTROL] для выбора эффекта “Reverb?”

Нажмите кнопку [ENTER] снова, и с помощью кнопок [+] и [-] или энкодера [DATA CONTROL] выберите тип ревербератора. Если вы выбрали OFF, то эффект будет отключен, и индикатор погаснет. По умолчанию установлен ревербератор под номером 05 Hall 2 (Зал 2).

Доступны следующие типы ревербераторов:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Room1 | Room2 | Room3 | Hall1 | Hall2 | Plate | Delay | PanDelay |
| Комната1 | Комната2 | Комната3 | Зал1 | Зал2 | Пластина | Задержка | Стереозадержка |

Функции

Хорус

В меню эффектов “Effects?” нажмите кнопку [ENTER], затем с помощью кнопок [+] и [-] или энкодера [DATA CONTROL] выберите эффект “Chorus?”

Нажмите [ENTER] для подтверждения, и используйте кнопки [+] и [-] или энкодер [DATA CONTROL]  для выбора типа хоруса.

Если вы выберете ‘00ChorusOff’, то эффект будет выключен. Это значение стоит по умолчанию, то есть обычно хорус выключен.

Доступны следующие типы хорусов:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chorus1 | Chorus2 | Chorus3 | Chorus4 | Feedback | Flanger | ShtDelay | FbDelay |
| Хорус1 | Хорус2 | Хорус3 | Хорус4 | Обратная связь | Фленжер | Короткая задержка | Задержка с об.связью |

Настройки ревербератора и хоруса.

С помощью этой функции вы можете настроить глубину ревербератора и хоруса для выбранных звуков.

В меню эффектов “Effects?” нажмите [ENTER] для подтверждения, и используйте кнопки [+] и [-] или энкодер [DATA CONTROL] для выбора “M.RevVo?”, “S.RevVo?”, “D.RevVo?”, “M.ChrVo?”, “S.ChrVo?” и “D.ChrVo?”.

Функции

M.RevVo? ------Глубина реверберации на основном звуке

S.RevVo?  ------ Глубина реверберации звука в режиме Split

D.RevVo? ------ Глубина реверберации звука в режиме Dual

M.ChrVo? ------ Глубина хоруса на основном звуке

S.ChrVo? ------- Глубина хоруса  на звуке в режиме Split

D.ChrVo? ------- Глубина хоруса на звуке в режиме Dual

Нажмите [ENTER] для подтверждения, и используйте кнопки [+] и [-] или энкодер [DATA CONTROL] для  установки глубины хоруса и ревербератора. Диапазон от 00 до 63.

MIDI вход

MIDI IN предназначен для приёма сообщений от других устройств.

Нажмите кнопку [FUNCTION]  для выбора “Midi?”

Нажмите [ENTER] для подтверждения, на экране появится надпись “MIDIn01?”. С помощью кнопок [+] и [-] или энкодера [DATA CONTROL] вы можете выбрать номер принимаемого MIDI канала (01-16)

Функции

Нажмите кнопку [ENTER] снова, и используйте кнопки [+] и [-] или энкодер [DATA CONTROL] для включения или выключения этого канала.

Режим MIDI

В меню “Midi?” вы можете назначить MIDI канал для каждого звука - основного, split и dual. Нажмите [ENTER] для подтверждения, и с помощью кнопок [+] и [-] или энкодера [DATA CONTROL] выберите “MidMain?”, “MidLeft?” или “MidDual?”.

Нажмите кнопку [ENTER] снова, и выберите номер канала с помощью кнопок [+] и [-] или энкодера [DATA CONTROL].

Автоаккомпанемент

В вашем инструменте есть 100 стилей аккомпанемента, которые помогут вам достичь полного звучания музыкального коллектива.

Когда функция аккомпанемента включена, инструмент создаёт полноценный аккомпанемент, состоящий из ритма, баса и аккордового сопровождения, основанный на аккордах, которые вы играете левой рукой в секции клавиатуры, предназначенной для автоаккомпанемента (это все клавиши, находящиеся ниже точки разделения). Правая секция клавиатуры свободна для обычной игры.

Обычно точка разделения – это клавиша F#2, все клавиши слева от нее предназначены для аккомпанемента.

Выбор стиля

Нажмите кнопку [VOICE/STYLE], кнопка засветится, инструмент перейдёт в режим стилей, и на дисплее появятся номер и название текущего стиля.

Используйте кнопки [+] и [-] или энкодер [DATA CONTROL] для выбора необходимого стиля.

Автоаккомпанемент

Когда кнопка [VOICE/STYLE] светится, вы можете выбрать стиль с помощью кнопок прямого доступа.

Примечание

Надписи под кнопками прямого доступа – это названия стилей.

Старт стиля

Нажмите кнопку [START/STOP] для запуска аккомпанемента.

Нажмите кнопку [START/STOP] ещё раз для остановки аккомпанемента.

Кнопка аккордов [CHORD]

Нажмите кнопку [CHORD] для включения функции распознавания аккордов. Левая часть клавиатуры автоматически становится секцией автоаккомпанемента, все аккорды, сыгранные вами в этой части клавиатуры, будут распознаваться, и на их основе будет построен автоматический аккомпанемент для выбранного вами стиля.

Автоаккомпанемент

Изменение точки разделения клавиатуры для аккордов.

Удерживайте кнопку [CHORD] нажатой, а затем сыграйте на клавиатуре ноту, которая будет обозначать границу секции аккордов.

Кнопка синхронизации.

Нажмите кнопку [SYNCHRO] для перехода в режим синхронного отложенного старта. Аккомпанемент начнет звучать только тогда, когда вы сыграете первый аккорд в секции аккомпанемента.

Кнопка вступления и окончания.

Любой из ритмов вашего инструмента сразу начнёт  играть с подходящего для него вступления, если вы нажмёте на клавишу [INTRO/ENDING].

Автоаккомпанемент

Если вы нажмете кнопку [SYNCHRO] , а затем [INTRO/ENDING], то аккомпанемент начнёт играть со вступления, как только вы сыграете аккорд на клавиатуре в секции аккомпанемента.

Нажмите кнопку [INTRO/ENDING] снова, и стиль завершится соответствующим окончанием.

Кнопка заполнения.

Нажмите кнопку [SYNCHRO], а затем нажмите кнопки [FILL IN1] или [FILL IN2]. Аккомпанемент начнёт играть с заполнения 1 или с заполнения 2, как только вы сыграете первый аккорд в секции аккомпанемента.

Когда стиль играет, вы можете добавлять вариации ритма или аккомпанемента, нажимая на кнопки [FILL IN1] или [FILL IN2].

Во время звучания основного стиля нажмите кнопку [FILL IN1]  для того, чтобы вставить заполнение длиной 1 такт, на дисплее будет мигать надпись ‘FILL 1 →A’. После того, как прозвучит заполнение, аккомпанемент вернётся к основному стилю.

Автоаккомпанемент

Во время звучания основного стиля нажмите кнопку [FILL IN2]  для того, чтобы вставить заполнение длиной 1 такт, на дисплее будет мигать надпись ‘FILL 2 →B’. После окончания заполнения стиль перейдёт в режим вариации, то есть будет звучать более насыщенная версия основного ритма.

Примечание

Если удерживать нажатыми кнопки [FILL IN1] или [FILL IN2] во время воспроизведения стиля, то выбранный вариант заполнения будет повторяться до тех пор, пока вы не отпустите кнопку.

Настройка громкости аккомпанемента

Громкость автоаккомпанемента может изменяться в диапазоне от 00 до 31.

Нажмите кнопку [ACC.VOL], а затем используйте кнопки [+] и [-] или энкодер [DATA CONTROL]  для уменьшения или увеличения громкости.

Кнопка метронома

Функция метронома незаменима для занятий, а кроме того может обеспечить четкий отсчёт ритма во время записи.

Звук метронома включается и выключается нажатием на кнопку [METRONOME].

Следующие размеры доступны для метронома: 2/2, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 6/4, 3/8, 6/8, 7/8, 9/8, 12/8. Размер, установленный по умолчанию - 4/4.

Нажмите кнопку [METRONOME], значение размера появится на дисплее, затем с помощью кнопок [+] и [-] или энкодера [DATA CONTROL] выберите необходимый вам размер такта.

Автоаккомпанемент

Установка темпа метронома.

Нажмите кнопку [TEMPO], а затем используйте кнопки [+] и [-] или энкодер [DATA CONTROL] для увеличения или уменьшения темпа.

Регистрационная память

Регистрационная память вашего инструмента может сохранять четыре набора установок звука и  аккомпанемента, которые могут вызываться из памяти прямо во время игры нажатием всего лишь на одну кнопку.

Память

В вашем инструменте есть 4 банка памяти, каждый банк состоит из 4 ячеек (M1-M4).

Нажмите кнопку [MEMORY] несколько раз для выбора банка памяти.

Сохранение

Удерживайте кнопку [MEMORY] и нажмите затем M1 (или M2-M4). Информация будет сохранена в ячейку M1 (или M2-M4).

Загрузка

Установки, записанные в ячейки памяти, загружаются простым нажатием на кнопку соответствующей ячейки [M1]- [M4].

Функция записи

Ваш инструмент позволяет вам записывать и проигрывать песни, состоящие из последовательности аккордов, созданных с помощью автоаккомпанемента, и мелодии, сыгранной на клавиатуре.

Запись

Запись дорожки аккомпанемента

Нажмите и удерживайте кнопку [RECORD], затем нажмите кнопку [ACCOMP.] для перехода в режим записи дорожки аккомпанемента. При этом автоматически включится функция аккордов [CHORD], и засветятся кнопки [RECORD] и [ACCOMP.]. Затем выберите необходимый вам стиль и установите темп.

Нажмите клавишу или аккорд в левой части клавиатуры для начала записи.

Нажмите кнопку [RECORD] ещё раз для остановки записи. Кроме того, для завершения записи вы можете воспользоваться окончанием аккомпанемента, нажав на кнопку [INTRO/ENDING], после чего запись будет остановлена.

Запись мелодической дорожки

Нажмите и удерживайте кнопку [RECORD], затем нажмите кнопки [MELODY1] или [MELODY2]. Кнопка соответствующей дорожки замигает, означая готовность к записи.

Вы можете начать запись, просто начав играть на клавиатуре, либо нажав кнопку [PLAY].

Функция записи

Остановка записи

Нажмите кнопку [RECORD] снова для окончания записи.

Примечание

Если одна из мелодических дорожек содержит записанную информацию, то она будет воспроизводиться во время записи. Вы можете отключить её, нажав на кнопку дорожки.

Прослушивание записей

Для того чтобы воспроизвести песню с начала, нажмите кнопку [PLAY]. При повторном нажатии на кнопку воспроизведение остановится.

Удаление

Нажмите и удерживайте кнопку [RECORD], затем нажмите кнопку [PLAY] для удаления всей записанной информации. На дисплее появится надпись “Clear All” (удалить всё).

Вы также можете удалить выборочно любую из мелодических дорожек, удерживая её кнопку около 2 секунд.

Заводские установки

1. Выключите питание

2. Удерживайте нажатыми  кнопки [+] и [-] , а затем включите питание. После этого произойдёт стирание всех настроек пользователя, и будут восстановлены заводские установки.

Дополнения

Режимы работы автоаккомпанемента

SINGLE (простой) режим.

Этот режим позволяет получить прекрасно звучащий аккомпанемент,  используя мажорные и минорные аккорды и септаккорды, которые берутся путем нажатия минимального количества клавиш в секции аккомпанемента.

Получаемый таким образом аккомпанемент полностью соответствует выбранному стилю.

  - Мажорные аккорды:

Если вы нажмете ноту до (С) в левой секции клавиатуры, будет звучать аккомпанемент, построенный на аккорде до-мажор (С major). Для выбора нового аккорда нажмите другую ноту в левой части клавиатуры. Эта нота всегда будет являться тоникой следующего аккорда аккомпанемента (например соль (G) для соль-мажора (G-major).

  - Минорные аккорды:

Нажмите одновременно тонику и черную клавишу слева от неё.

  - Септаккорды:

Нажмите одновременно тонику и белую клавишу слева от неё.

  - Минорные септаккорды:

Нажмите одновременно тонику, и черную и белую клавиши слева от неё.

Дополнения

Режим полной аппликатуры (FINGERED)

Этот режим идеален, если вы знаете, как играть аккорды на клавиатуре, потому что это позволяет вам применять значительно большее количество аккордов с функцией автоаккомпанемента. Ваш инструмент распознает следующие типы аккордов:

Аккорды указаны в их тонической вариации, но могут использоваться и другие обращения аккордов, за  некоторым исключением: