Благодарим Вас за покупку нашего электронного клавишного инструмента.

Ваш высококачественный электронный инструмент имеет стандартную клавиатуру с 61 клавишей, а также наиболее продвинутую технологию создания звуков. Он содержит 100 звуков и 100 стилей аккомпанемента, которые можно использовать для создания полноценного оркестрового сопровождения.

Пожалуйста, прочитайте полностью эту инструкцию, для того чтобы Вы смогли в полной мере насладиться инструментом и использовать максимум его возможностей.

Содержание

Элементы управления	 		2

Основные операции			4

Включение				4

Использование батарей	 		4

Регулировка основной громкости	 4

Установка подставки для нот		 5

Демонстрационные песни		5

Подключение	7

Гнездо питания			7

Использование наушников		7

Линейный выход			7

Звуки					8

Выбор звука				8

Кнопка включения рояля		8

Кнопка включения перкуссии	 	8

Эффекты				 9

Сустейн				 9

Вибрато				 9

Автоаккомпанемент			10

Выбор стиля	 			10

Запуск/остановка стиля			10

Синхронный старт			10

Функция распознавания аккордов	11

Обычный режим			12

Заполнение				12

Громкость аккомпанемента 		13

Темп					13

Метроном				13

Функция записи				14

Начало записи		 		14

Воспроизведение			14

Программирование			15

Воспроизведение программы	 	15

Приложение				16

1. Список перкуссии			16

2. Список звуков			17

3. Список стилей			 18

4. Характеристики			19

-1-

Элементы управления

-2-

Верхняя панель

1. Кнопка включения питания POWER (ON/OFF)

2. Дисплей

3. Кнопки изменения основной громкость MASTER VOLUME +/-

4. Кнопки изменения громкости аккомпанемента Accomp. +/-

5. Кнопки управления темпом Tempo +/-

6. Кнопка включения сустейна Sustain

7. Кнопка включения вибрато Vibrato

8. Кнопка включения рояля Grand Piano

9. Кнопка включения перкуссии PERCUSSION

10. Кнопки управления автоаккомпанементом

Кнопка синхростарта Synchro

Кнопка Start/Stop

Кнопка Fill In

Кнопка Single

Кнопка Fingered

Кнопка Normal

Кнопка Metronome

11. Кнопки управления демонстрацией

One Key

Follow

Loop All

Loop One

12. Кнопка включения режима звуков Voice

13. Кнопка включения режима стилей Style

14. Кнопки [0]-[-9], [+],[-]

15. Функции записи

Кнопка записи Record

Кнопка воспроизведения Play

Кнопки програмирования Program

Кнопка воспроизведения программы Pro.play

Задняя панель

16. Линейный выход Line Out

17. Выход на наушники Phones

18. Гнезо питания DC 9-12V

-3-

Основные операции

Включение питания

Подключите кабель, идущий от блока питания, в гнездо DC 9-12 V, расположенное на задней панели инструмента, а затем подключите блок питания (или кабель от блока питания) в розетку 220В, 50 Гц. Затем включите питание.

Питание переменного тока

Использование батарей

Инструмент может работать от 6 батарей типа D напряжением 1,5 В. Если происходит снижение уровня громкости, искажение звука и другие подобные проблемы, то значит, батареи необходимо заменить новыми. Перед установкой новых батарей выключите питание инструмента.

1. Откройте крышку батарейного отсека, который находится на днище инструмента.

2. Вставьте 6 новых батарей, соблюдая маркировку полярности внутри отсека.

3. Когда батареи необходимо менять, то меняйте их все сразу на комплект из шести полностью новых батарей, никогда не смешивайте новые и старые батареи, не используйте одновременно батареи различных типов. Для предотвращения возможных повреждений, связанных с "потекшими" батареями, вынимайте батареи, если инструмент не будет использоваться долгое время.

Регулировка основной громкости

Используйте кнопки [MASTER VOLUME+/-] для установки необходимой громкости звучания，Диапазон：00~15

-4-

Установка подставки для нот

Пожалуйста, установите подставку так, как показано на рисунке:

Демонстрационные песни

В вашем инструменте есть 12 демонстрационных песен, которые вы можете прослушивать и играть самостоятельно.

1 Jingle bells

2 For Elise

3 If you are happy and you know it, clap your hands

4 Swan lake

5 We wish you a merry Christmas

6 Beautiful blue Danube

7 Turkish march

8 the childhood

9 Green sleeves

10 Yankee doodle

11 Music-box dancer

12 The poem for love

Прослушивание демонстраций

Нажмите кнопку [LOOP ALL], начнется воспроизведение текущей песни, а за ней автоматически будут воспроизводиться и остальные песни, пока вы не нажмете снова кнопку [LOOP ALL].

Нажмите кнопку [LOOP ONE], текущая песня будет повторяться, а если вы хотите перейти к следующей песне, то нажмите кнопку [LOOP ONE], воспроизведение остановиться, после чего нажмите кнопку ещё раз - включится следующая песня.

-5-

Функция обучения

Здесь есть два метода обучения: [ONE KEY] и [FOLLOW]

Если вы для изучения песни выберите метод [ONE KEY], нажав эту кнопку, то вы сможете играть ноты на клавиатуре, а инструмент будет играть песню точно в соответствии со стилем и скоростью, в которой вы играете.

Нажмите кнопку [ONE KEY]，на дисплее появится номер текущей песни，затем для начала песни нажмите на клавиатуре любую ноту, все демонстрационные песни начнут воспроизводиться одна за другой по кругу, для остановки нажмите снова кнопку [ONE KEY].

Чтобы в точности выучить песню, используйте метод [FOLLOW]. Нажмите кнопку [FOLLOW], на дисплее появится надпись “---“, теперь начните играть на клавиатуре для старта песни. Если вы не сыграете никакой ноты в течение 5 секунд, то воспроизведение начнется автоматически. Нажмите эту кнопку снова для выключения воспроизведения.

Примечание: для выбора номера песни используйте кнопки [LOOP ONE] или [LOOP ALL].

Например: Чтобы выучить шестую песню, нажмите кнопку [LOOP ONE] или [LOOP ALL] повторно для выбора “d05” (пятой песни), затем нажмите [LOOP ONE] или [LOOP ALL] для остановки воспроизведения, затем нажмите кнопку [ONE KEY] или [FOLLOW] для изучения шестой песни. Для выбора других песен используйте указанный метод.

-6-

Подключение

Гнездо питания

Подключите кабель, идущий от блока питания, в это гнездо, убедитесь, что при подключении и отключении блока питания инструмент выключен.

Использование наушников

Стандартные наушники можно подключить в расположенное на задней панели инструмента гнездо для наушников, и использовать их во время занятий, или для игры в позднее время, чтобы не мешать окружающим. Как только вы подключите наушники, встроенные в инструмент динамики автоматически отключатся. Используйте кнопки [MASTER VOLUME+/-] для регулировки громкости звучания наушников. Никогда не используйте наушники на большой громкости, это может привести к ухудшению слуха.

Линейный выход

Этот выход можно использовать для подключения инструмента к усилителю, стереосистеме усиления, микшерному пульту или записывающему устройству.

-7-

Звуки

В вашем инструменте есть в общей сложности 100 звуков (смотрите список в приложении).

Выбор звука

Нажмите кнопку [VOICE] для входа в режим звуков, используя кнопки [+], [-] и кнопки с цифрами, выберите номер необходимого вам звука.

Звуки 01----09: сначала нажмите цифру 0, затем нажмите 1---9

Звуки 10---99: нажмите по порядку две кнопки с цифрами, например: для выбора номера 65: нажмите кнопку с цифрой 6 и затем кнопку с цифрой 5 для выбора звука.

Кнопка включения рояля

Нажмите кнопку [GRAND PIANO] для вызова звука рояля.

Кнопка включения перкуссии

Нажмите кнопку [PERCUSSION] для вызова звука перкуссии, нажмите кнопку ещё раз для выхода из этого режима.

-8-

Эффекты

Сустейн

Нажмите кнопку [SUSTAIN] для включения или выключения функции сустейна, при включении сустейна звук будет длиться после того, как вы отпустите клавиши.

(Включение сустейна)   			(Выключение сустейна)

Вибрато

Нажмите кнопку [VIBRATO] для включения или выключения вибрато. Надписи [on] или [OFF] появятся на дисплее. Включение вибрато добавляет к звуку эффект вибрации. Нажмите кнопку [VIBRATO] снова для выключения вибрато.

(Включение вибрато)	(Выключение вибрато)

-9-

Автоаккомпанемент

В вашем инструменте содержится 100 стилей аккомпанемента, которые можно использовать для создания полноценного оркестрового сопровождения.

Выбор стиля

Нажмите кнопку [STYLE] для входа в режим стилей, используя кнопки [+], [-] и кнопки с цифрами, выберите номер необходимого вам стиля.

Стили 01----09: сначала нажмите цифру 0, затем нажмите 1---9

Стили 10---99: нажмите по порядку две кнопки с цифрами, например: для выбора номера 65 нажмите кнопку с цифрой 6 и затем кнопку с цифрой 5 для выбора стиля.

Запуск/остановка стиля

Нажмите кнопку [START/STOP] для запуска или остановки текущего стиля.

Синхронный старт

Нажмите кнопку [SYNCHRO], точки индикатора ритма начнут мигать в соответствии с выбранным темпом. Аккомпанемент начнёт звучать после того, как вы сыграете первую ноту или аккорд в секции аккомпанемента клавиатуры.

-10-

Когда стиль уже играет, нажмите кнопку [SYNCHRO] для остановки воспроизведения и входа в режим синхронного старта.

Функция распознавания аккордов

В этом инструменте есть два режима распознавания аккордов - простой и с полной аппликатурой; нажмите одну из кнопок для включения функции распознавания, и левая часть клавиатуры превратится в секцию управления автоаккомпанементом.

Простой режим: Нажмите кнопку [SINGLE] для входа в простой режим, на дисплее появится надпись “C-1”

Мажорный аккорд：нажмите тонику аккорда.

Минорный аккорд：Нажмите одновременно тонику и ближайшую черную клавишу слева от неё.

Септаккорд：Нажмите одновременно тонику и ближайшую белую клавишу слева от неё.

Минорный септаккорд：Нажмите одновременно тонику и ближайшие белую и черную клавишу слева от неё.

-11-

Режим полной аппликатуры：Нажмите кнопку [FINGERED] для входа в этот режим, на дисплее появится надпись “C-2”.

Ваш инструмент будет распознавать следующие типы аккордов: Например:

Мажор（C）： 1，3，5

Минор（Cm）：1，b3，5

Септаккорд（C7）： 1，3，[5],b   7

Минорный септаккорд（Cm7）：1，b3，[5],  b7

Уменьшенное трезвучие（Cdim）：1，b3，b5

С задержанной 4 ст.（Csus4）：1，4，5

Нонаккорд（C9）：1，2，3，5

Минорный нонаккорд（Cm9）：1，2，b3，5

Обычный режим

Нажмите кнопку [NORMAL] для выключения функции распознавания аккордов.

Заполнение

Во время воспроизведения стиля вы в любой момент можете нажать кнопку [FILL IN] для добавления заполнения продолжительностью один такт и возврата к основной секции стиля.

-12-

Громкость аккомпанемента

Для регулировки громкости аккомпанемента используйте кнопки [ACC+/-]. Диапазон: 00~15

Темп

Для регулировки темпа аккомпанемента и метронома используйте кнопки [TEMPO+/-]. Диапазон: 60-240 ударов в минуту (bmp)

Метроном

Для включения метронома нажмите кнопку [METRONOME], для выключения нажмите её ещё раз. Вы можете выбрать один из 8 типов метронома:

Нажмите кнопку [METRONOME] несколько раз для выбора типа работы метронома 1-8, на дисплее появится надпись “t-1” -“t-8”.

-13-

Функция записи

Начало записи

Нажмите кнопку [RECORD] для входа в режим записи, автоматически запустится метроном, на дисплее появится надпись “REC”; теперь для начала записи начните играть на клавиатуре. Этот интрумент может записать около 70 нот.

Для остановки записи снова нажмите кнопку [RECORD], на дисплее появится надпись “1CH”.

После появления надписи нажмите кнопку [RECORD] ещё раз для выхода из режима записи, инструмент вернётся в обычное состояние.

Воспроизведение

Нажав кнопку [PLAY], вы сможете прослушать записанную вами песню, на дисплее появится надпись “PLY”，для остановки нажмите кнопку ещё раз.

-14-

Программирование

В этом режиме вы можете записать один стиль пользователя, максимальное количество нот: 32

Нажмите кнопку [Program], на дисплее появится надпись “Prg”, будут вызваны звуки перкуссии, и вы можете начать играть на клавиатуре для записи вашего стиля. Нажмите кнопку [Program] снова для остановки.

Воспроизведение программы

Для воспроизведения стиля пользователя нажмите кнопку [Pro.play], его можно также проиграть с функцией распознавания аккордов.

-15-

Приложение

1. Список перкуссии

-16-

2. Список звуков

-17-

3. Список стилей

-18-

4. Характеристики

Клавиатура：	61 клавиша стандартного размера (C1 до C6)

Дисплей：	жидкокристаллический

Звуки：	100 звуков и один набор перкуссии

Стили：	100 стилей

Управление аккомпанементом：Synchro, Start/Stop, Fill In, Single, Fingered,

Normal, Accomp. , Tempo, Metronome

Функция записи：	Record, Play, Program, Pro.play

Демонстрационные песни：        12 песен

Функция обучения：	One Key, Follow

Разъёмы：	Power, Phones, Line Out

Прилагаемые аксессуары:	подставка для нот, руководство пользователя, блок питания

10505487V2.0

-19-

# Text boxes

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ